http://stainsfile.info/StainsFile/stain/hematoxylin/aluminum/gill.htm

Квасцовый гематоксилин Gill

| Ингридиент | I | II | III | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гематоксилин | 2 г | 4 г | 6 г | Краситель |
| Квасцы | 17.6 г | 70.4 г | 158.4 г | Протрава |
| Иодат натрия | 0.2 г | 0.4 г | 0.6 г | Окислитель |
| Дист. вода | 750 мл | 750 мл | 750 мл | Растворитель |
| Этиленгликоль | 250 мл | 250 мл | 250 мл | Растворитель |
| Ледяная уксусная кислота | 20 г | 20 г | 20 г | pH контроль |

Процедура приготовления.
Смешать этиленгликоль и воду.

Добавить гематоксилин, затем иодат натрия.

Смешивать час при комнатной температуре.

Профильтровать перед использованием.

Замечания и комментарии
May be used immediately.

Можно использовать сразу.

Квасцы должны быть Al2(SO4)3.18 H2O. Проверить количество, если формула другая.

Гематоксилин должен быть безводным. Если он содержит гидратную воду

(C16H14O6.3 H2O) взять 2.36 г, 4.72 г и 7.08 г соответственно.

I – используется для цитологии 2 мин.

II – для парафиновых срезов 3 мин.

III – для парафиновых срезов 1.5 мин.

Ссылка

Cellular Pathology Technique, 4th ed., pp. 159
CFA Culling, RT Allison, WT Barr
Butterworths, London, England