Подготовил: Пешков М.В.,

Таганрог.

2006 г.

ОКРАСКА НЕЙТРАЛЬНОГО ЖИРА

ЦЕЛЬ: Используется для окраски нейтрального жира в замороженных срезах.

КОНТРОЛЬ: Использовать в качестве положительного контроля печень с жировой дистрофией, и как отрицательный контроль стекла, с тканями, проведенными через парафин, например, легкие.

ФИКСАЦИЯ: Пары 37% формалина. Стекла с замороженными срезами поместить в сосуд Коплина с 5 мл 37% формалина на 10-15 минут.

ТЕХНИКА: Резать замороженные срезы 10(.

РЕАГЕНТЫ:

ОСНОВНОЙ РАСТВОР

Судан IV (C.I.№ 26105)	0, 5 г

Изопропанол, 99%	100 мл.

Хорошо перемешать. Через 24 часа профильтровать.

РАБОЧИЙ РАСТВОР

Основной раствор	24 мл

Дистиллированная вода	16 мл.

Смешать, плотно закрыть и оставить на 10 минут. Профильтровать через 2 слоя фильтровальной бумаги.

ГЕМАТОКСИЛИН LILLIE (см. гематоксилин)

ГЛИЦЕРИН-ЖЕЛАТИН: (см. основные растворы)

ПРОЦЕДУРА:

- Срезать замороженный срез.

- Поместить его в чашку Петри (на дне стеклянные палочки или спички и фильтровальная бумага, пропитанная формальдегидом 37%). Стекла поместить срезами вниз на 10-15 минут. Срезы не должны контактировать со спичками или палочками. Чашку Петри подогреть 10-15 минут в термостате 45-50оС. Чашкой Петри работать при включенной вытяжке!

- Сполоснуть срезы дистиллированной воде несколько секунд.

- Окрасить гематоксилином Krutsay 10 минут или Lillie 4-5 секунд. Не пользоваться солянокислым спиртом для дифференцировки гематоксилина. Если все же дифференцировка нужна, то делать это 0.25% водным раствором соляной кислоты.

- Сполоснуть в дистиллированной воде (+1 капля аммиака 10-25% на каждые 250 мл).

- Дистиллированная вода, 1 минута.

- Рабочий раствор судана IV 10-15 минут.

- Аккуратно стряхнуть избыток воды со срезов.

- Заключить в глицерин-желатин. Ни в коем случае НЕ НАДАВЛИВАТЬ на покровное стекло!

- Удалить избыток среды вокруг стекла чистой сухой ветошью.

- Окантовать покровное стекло или расплавленным парафином или бесцветным нитроцеллюлозным лаком (для ногтей) для длительного хранения в архиве.

РЕЗУЛЬТАТ: 	Жиры нейтральные	оранжевые

Ядра	синие.

ЗАМЕЧАНИЯ:

- Вместо Судана IV можно использовать Судан III, жировой красный О (oil red O).

- Не окрашивать в реактивах батареи обычной окраски. Всегда иметь капельницу с гематоксилином, который капают на срез по каплям и потом не используют.

- Не надавливать на покровное стекло! Краситель может при этом перемещаться из окрашенных структур.

ССЫЛКА:

Histonet 2005 November, Vol.24, RJ Buesa: Oil red O.